## Slide 2: Entwicklung und Evaluierung eines Geräts zum Aufspüren verlorener Gegenstände mittels Bluetooth-Beacons für Menschen mit Sehbehinderung

## Slide 3: Problemstellung
Wichtige Gegenstände (z.B. Schlüssel, Handy, Rucksack, Hund) gehen verloren
Herstellerapps nicht barrierefrei
Smartphone kann auch verloren gehen
Lösung: Bluetooth basierende Beacons

## Slide 4: Ziel
Ein Gerät zu bauen das:
Bluetooth Beacons finden kann
barrierfrei für Menschen mit Sehbeeinträchtigung ist
Einfach zu bedienen ist
Engergiesparend funktioniert

## Slide 5: Umsetzung
Umsetzung von Gehäuse:
Konzipierung mittels FreeCAD
3D Druck
Umsetzung Hardware:
ESP32 Sparkfun Thing mit USB Anschluss und Ladelogik für Akku
Input: 3 Buttons + 1 Schiebeschalter für Ein/Aus
Output: Aktive Piezo buzzer

## Slide 6: Umsetzung
Umsetzung von Software:
IDE Arduino
Suche der Bluetooth Beacons über GATT
MAC Adresse des zurückgelieferten Objekts mit abgespeicherter Adresse vergleichen -> wenn gleich -> verbinden
RSSI Wert des Ojektes auslesen
RSSI Wert in Meter umwandeln
Meter als Tonanzahl ausgeben -> PWM auf Buzzer
Alle 10 Sekunden wiederholen
Gewünschte MAC Ardesse mittels Button bestimmen

## Slide 7: Ergebnisse
RSSI Wert schwankend, auch bei mittelung über 3 Werte immer wieder leichte Außreiser
Tonausgabe mittels PWM funktioniert, unterbrechen der Tonausgabe führt allerdings zu Programmneustart
Festlegung der gewünschten MAC Adresse über Buttons funktioniert über Interrupts -> Buttondruck unterbricht das Programm
Pairing mit neuen Beacons funktioniert noch nicht
Beacon senden sehr unterschiedliche Objekte die unterschiedliche Parameter haben

## Slide 8: Zusammenfassung
Grundfunktionen (RSSI auslesen, Tonausgabe, Buttoninput) funktionieren
RSSI Wert unzuverlässig
Noch keine Usability bezogene Evaluierung
Neue Beacons müssen noch gepaired werden